服务类标准招标文件

项目名称：合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心2023年度消防维保服务（二次）

项目编号：2023WLBLZB00027号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2023年05月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	11

第四章 招标需求	18

第五章 评标办法	43

第六章  合同条款及格式	52

第七章 投标文件格式	60

投标文件资料目录	62

一．投标函	63

二．投标人情况综合简介	64

三．开标一览表	64

四、分项报价一览表	65

五、常用配件价格报价表	66

六．投标授权书	69

七．投标人信用承诺	70

八. 投标业绩	70

九．有关证明文件	71

十．主要商务条款响应偏离表	71

十一．项目人员配备	72

十二．服务体系与维保方案	78

十二.投标保证金退还声明

## 第一章 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）受合肥体育产业投资有限公司委托，现对合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心2023年度消防维保服务（二次）项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2023WLBLZB00027号

2.项目名称：合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心2023年度消防维保服务（二次）

3.项目地点：合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心

4.项目单位：合肥体育产业投资有限公司

5.项目内容：具体详见第四章招标需求

6.服务要求：必须按照国家、省、市现行的有关消防设备保养维护质量标准及规范，对服务范围内的消防设备定期进行全面检测维修、保养和调试，对老化、损坏、故障的零部件要及时彻底进行维修、更换，保证委托人消防设施设备正常使用，确保设备能良好运作。

7.资金来源：委托人自筹

8.项目概算:20万元

9.项目类别：服务类

二、投标人资格

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人须在社会消防技术服务信息系统完成备案（提供社会消防技术服务信息系统备案截图和书面承诺书）。

3.自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有公共建筑消防系统维保服务业绩（不含工矿企业类似业绩），服务内容须包含气体灭火系统维保、消防水炮系统维保。

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2023年05月11日上午09:00至2023年05月17日下午17:00

2.领取方法：登录合肥文旅博览集团有限公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：120156961@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2023年05月19日9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2023年05月19日9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：胡工 电话：0551-63530687

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥体育产业投资有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心2023年度消防维保服务（二次） |
| 4 | 项目编号 | 2023WLBLZB00027号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 (委托人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | (不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 自中标人与委托人签订合同后，中标人提供维保服务满6个月后，经委托人验收合格后，委托人于15个工作日内向中标人支付年度维保费用的50%及更换的设备材料费（如有）。合同服务截止日后15日内，由委托人进行设备和功能性验收，验收合格后予以支付；若设备未能正常运行则维保时间继续延续不另外支付额外维保费用，直至验收合格后，支付剩余维保及材料费用（如有）。 备注： （1）委托人支付工程款前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 （2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 (不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 30天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心 |
| 12 | 合同期限 | 自合同签后一年 |
| 13 | 质量要求 | 质量标准：合格 其他说明： |
| 14 | 免费质保期 | / |
| 15 | 踏勘现场 | (自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 16 | 投标文件 | 正、副本各一，装订成册并封装于一个文件袋内 |
| 17 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标文件第五章评标办法 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写：肆仟元整（小写：￥4000.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额金额转入本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注： （1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至120156961@qq.com邮箱； （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的 5 ％ 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人、(委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.保证金必须从基本账户转出，投标保证金汇出帐户名称应与投标人名称应完全一致。 6.退还：合同签订后满六个月一次性退还（无息）。 |
| 22 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为: (已完成的业绩：投标文件中除提供业绩合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或业主证明）。 (正在履约或已完成的业绩均可：投标文件中除提供业绩合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主证明）。 已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。 注：（1）验收报告或业主证明须加盖业主单位公章(所提供的证明材料上已有业主单位公章的除外)，否则评标委员会可不予认可。（2）如果业绩合同和项目已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成的证明材料为准；如果业绩合同和业主证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以业主证明材料为准。 2.如投标人提供的上述1要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称……），应另附业主证明材料予以明确说明，须加盖业主单位公章，否则评标委员会可不予认可。 |
| 23 | 服务要求 | 1.必须按照国家、省、市现行的有关消防设备保养维护质量标准及规范，对服务范围内的消防设备定期进行全面检测维修、保养和调试，对老化、损坏、故障的零部件要及时彻底进行维修、更换，保证委托人消防设施设备正常使用，确保设备能良好运作。 2.中标人需提供24小时维修联系电话，随时对委托人的需求做出响应。 3.中标人派出的维保技术人员资质要求:必须无违法犯罪记录，持有消防部门认可的有效证件，有二年以上的相关工作经验，具有公安消防总队认可的“建(构）筑物消防员或相关专业证件”，能独立操作的专业工程师及技术人员。 4.在保养期内，为保持人员队伍的稳定性，中标人必须按规定为所有员工购买社保。委托人有权对维保技术人员的资质进行审定，对不符合要求的维保服务人员，中标人应及时调换。保养期内维保相关人员所产生的全部费用由中标人自行承担。 5.中标人应在维护服务期内加强现场管理，负责办理维修人员人身和自备财产的有关保险，如在维修保养工作中发生人身、设备及第三者事故，由中标人负责处理相关事宜，委托人不承担任何责任。 6．在保养期内，如消防设施设备发生故障，中标人应及时处理并告知委托人主管部门。 7．在保养期内，中标人必须储备有足够的主要备件和易耗备件。如需要更换设备零部件时，中标人应及时通知委托人，单件价格200元（含200元）以下的费用由中标人提供免费更换（详见《常用零配件价格报价表》）。 8.所需设备零部件费用单价超过200元的，安装工程费用由中标人向委托人提出，委托人决定是否安装或采购（详见《常用零配件价格报价表》）。 9.消防系统所有设施设备包括灭火器、控制电柜等的清洁卫生由中标人负责，中标人必须定期清洁，保持洁亮无渍、无尘。 10.中标人必须根据维修保养内容的要求，制定具体量化计划，严格按照计划组织实施，并作好设备检查记录，列明系统设施设备的运行情况、故障原因、处理结果，所有维护保养记录资料要分类登记、保存在资料柜，保养期满必须完整交回委托人。 11.中标人负责协助编制符合委托人实际的消防演习方案，并要参与协助做好有关消防演习。 12.中标人必须保证合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心通过消防监督部门的涉及消防系统方面的防火检查及建筑消防设施年度检测工作，如因维保工作原因未能通过年度消防检测及消防部门组织的防火检查，则必须进行整改直至通过检查或检测。 13.中标人需使委托人消防设施与管理符合日常公安消防部门检查和消防年检的要求；如消防年检未通过或日常公安消防部门检查不合格，所产生的罚金、维修费用等由中标人承担，并扣除部分维保费。 14.中标人负责进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具符合消防监督管理部门相关规定的正规检测报告，并报消防监督管理部门备案。 15.中标人负责编写消防监督管理部门所需的备案备查材料，并报消防监督管理部门备案。 16.如委托人有特殊情况，临时需要中标人增派人员对消防系统进行检查或测试时，中标人必须积极配合委托人工作需要，按要求增派人员到现场完成相关工作。 17.委托人经营场所在举办大型体育赛事、大型文艺演出等活动时，乙方维保人员必须进行现场技术保障，确保活动正常进行。 18.保养期满，中标人必须将所有保养设备完好无故障地交回委托人。 19.保养期满，中标人所有保养设备未经委托人验收合格的，保养期将自动延期至委托人验收合格日。 |

、

## 第三章 投标人须知

## 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

## 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列形式：

2.1本地转帐。

3 文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的；

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形.

7由于投标人行为导致招标人或合肥文旅博览集团有限公司损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

## 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

## 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评标委员会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评标委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金的；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

## 五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

## 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

## 七.中标通知书

1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：胡工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

## 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

## 九．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

## 第四章 招标需求

前注：

1.本需求中提出的维保技术方案仅为参考，投标人可自行优化，提供满足用户实际需要的、更优（或者服务性能实质上不低于的）的维保服务技术方案或者设备配置；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标小组审核认可；

3.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标小组评审，未提供的或评审不通过的投标无效。

4.投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

6.投标人投标文件需响应《合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心消防设施维保项目月度考核细则》、月度考核办法等相关文件。

一、招标范围

对合肥体育中心范围内（包含但不限于主体育场、游泳馆、综合馆、翰林宾馆及附属设施和监控室等）的各项消防设施设备进行检查、检测、维修及保养，涉及面积153000㎡；天鹅湖全民健身中心范围内的各项消防设施设备进行检查、检测、维修及保养，涉及面积14000㎡。主要维保内容（包含但不限于：火灾自动报警系统，室内外消火栓系统，自动喷水灭火系统，消防水炮系统，消防给水设施，气体灭火系统，干粉自动灭火系统，防排烟系统，消防供电系统，消防应急照明和疏散指示系统，消防广播系统，防火卷帘门，常开常闭防火门，灭火器等消防设备设施及其配套用品）。

服务范围面积明细

| 序号 | 服务区域 | 规格型号 | 数量 平方米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥体育中心 | 维保服务 | 153000 |
| 2 | 天鹅湖全民健身中心 | 维保服务 | 14000 |
| 3 | 消防安全评估报告 | 维保服务 | 167000 |

二、项目人员要求

1.项目负责人1名，具有一级注册消防工程师资格证书。

2.技术负责人1名，具有一级注册消防工程师资格证书。

3.维保技术人员4名及以上。

备注：投标文件中提供上述人员名单（包括但不限于姓名、联系方式、身份证号码），项目负责人及技术负责人证书需体现注册信息及官网截图并加盖投标人公章，另外提供投标人为以上人员缴纳近三个月社保证明资料。

三、报价要求

本项目报价采用总价计价方式，投标总价作为定标的依据。并在投标分项报价表中列明每种类型的综合单价。该投标总价包含但不限于消防设备检测费、维修费、人工费、技术咨询费、设备工具使用费、交通运输费、更换设备设施的工时费、保养费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。否则，作为废标处理。

四、服务要求

1.必须按照国家、省、市现行的有关消防设备保养维护质量标准及规范，对服务范围内的消防设备定期进行全面检测维修、保养和调试，对老化、损坏、故障的零部件要及时彻底进行维修、更换，保证委托人消防设施设备正常使用，确保设备能良好运作。

2.中标人需提供24小时维修联系电话，随时对委托人的需求做出响应。

3.中标人派出的维保技术人员资质要求:必须无违法犯罪记录，持有消防部门认可的有效证件，有二年以上的相关工作经验，具有公安消防总队认可的“建(构）筑物消防员或相关专业证件”，能独立操作的专业工程师及技术人员。

4.在保养期内，为保持人员队伍的稳定性，中标人必须按规定为所有员工购买社保。委托人有权对维保技术人员的资质进行审定，对不符合要求的维保服务人员，中标人应及时调换。保养期内维保相关人员所产生的全部费用由中标人自行承担。

5.中标人应在维护服务期内加强现场管理，负责办理维修人员人身和自备财产的有关保险，如在维修保养工作中发生人身、设备及第三者事故，由中标人负责处理相关事宜，委托人不承担任何责任。

6．在保养期内，如消防设施设备发生故障，中标人应及时处理并告知委托人主管部门。

7．在保养期内，中标人必须储备有足够的主要备件和易耗备件。如需要更换设备零部件时，中标人应及时通知委托人，单件价格200元（含200元）以下的费用由中标人提供免费更换（详见《常用零配件价格报价表》）。

8.所需设备零部件费用单价超过200元的，安装工程费用由中标人向委托人提出，委托人决定是否安装或采购（详见《常用零配件价格报价表》）。

9.消防系统所有设施设备包括灭火器、控制电柜等的清洁卫生由中标人负责，中标人必须定期清洁，保持洁亮无渍、无尘。

10.中标人必须根据维修保养内容的要求，制定具体量化计划，严格按照计划组织实施，并作好设备检查记录，列明系统设施设备的运行情况、故障原因、处理结果，所有维护保养记录资料要分类登记、保存在资料柜，保养期满必须完整交回委托人。

11.中标人负责协助编制符合委托人实际的消防演习方案，并要参与协助做好有关消防演习。

12.中标人必须保证合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心通过消防监督部门的涉及消防系统方面的防火检查及建筑消防设施年度检测工作，如因维保工作原因未能通过年度消防检测及消防部门组织的防火检查，则必须进行整改直至通过检查或检测。

13.中标人需使委托人消防设施与管理符合日常公安消防部门检查和消防年检的要求；如消防年检未通过或日常公安消防部门检查不合格，所产生的罚金、维修费用等由中标人承担，并扣除部分维保费。

14.中标人负责进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具符合消防监督管理部门相关规定的正规检测报告，并报消防监督管理部门备案。

15.中标人负责编写消防监督管理部门所需的备案备查材料，并报消防监督管理部门备案。

16.如委托人有特殊情况，临时需要中标人增派人员对消防系统进行检查或测试时，中标人必须积极配合委托人工作需要，按要求增派人员到现场完成相关工作。

17.委托人经营场所在举办大型体育赛事、大型文艺演出等活动时，乙方维保人员必须进行现场技术保障，确保活动正常进行。

18.保养期满，中标人必须将所有保养设备完好无故障地交回委托人。

19.保养期满，中标人所有保养设备未经委托人验收合格的，保养期将自动延期至委托人验收合格日。

20.中标人每月按国家、省、市现行的有关消防设备保养维护质量标准及规范制定相关维保计划，并随时对委托人的需求做出响应。按照消防维保标准，合理制订维保方案，落实维保措施，保证各消防设备设施正常运行，为通过消防监督管理部门的检测验收提供保障。如进行大型会议、大型体育赛事、文化演出活动时，维保单位必须安排人员进行现场值班，及时处理好消防突发事件，并提供相关技术保障。

五、维修保养标准和相关工作要求：

1、维修保养依据及标准

（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014

（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

（3）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

（4）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014等

2、消防系统每月保养服务内容：

（1）根据设备运行情况，每月对消防设备进行维护、检测工作；

（2）对检查、检测过程中发现的消防系统各部分存在的故障和隐患进行维修、整改；

（3）负责配合消防系统的第三方检测工作；

（4）负责更换日常备品备件，保证系统正常工作；

（5）对系统运行过程中出现的故障在接到指令后1小时内赶到现场，对故障设备进行应急处理并及时维修使系统恢复正常工作；

（6）委托人有重大活动时派技术人员现场保驾；

（7）探测器清洗：对脏的探测器进行清洗；

（8）负责对系统进行免费升级；

（9）建立消防设施定期检查记录以及维修保养的记录档案；

（10）场馆重大活动前，需针对该场馆消防系统进行检测，确保消防设施正常运行；

（11）场馆重大活动时，需对活动主办方搭建过程中的材料防火等级、防火间隔及电气防火安全等事项进行跟踪，如发现问题及时让活动搭建方整改；

（12）场馆重大活动前，需针对该活动特征制定相应的应急预案，并组织有关演练。

3、每周检维修保养工作要求

（1）检查主机报警情况及故障显示；

（2）对重点区域泵房、湿式报警阀间、高位水箱等相关设备进行巡检1次；

（3）对气体灭火系统及管道每周巡查1次；

（4）对消防从机房巡查1次；

（5）处理每周检修报警故障及填写相关记录；

（6）对主要设施设备进行清洁除尘除锈，保持设备完整好用，清洁干净；

（7）产生噪音的系统联动检测时间应与场馆开放时间错开进行。

4、每月巡查各系统及设备维修保养具体要求：

（1）消防报警系统

包括消防报警及联动系统、消防电话系统、消防广播系统的管线，现场报警、警报声光设备，消防中控室设备等。

①系统管线维护

包括：消防报警系统的回路总线、信号线、电源线、直拉线、接地线等。

当各种线路出现故障时，依照国家有关标准测量线路的绝缘性，接地电阻，修理或更换线路管路，排除线路的短路、断路和接地故障。

②报警触发设备

包括：烟感、温感、可燃气体等火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等。

保养：每月定期进行设备的清洗、除尘和接线端子的紧固等；

维修：烟感、温感探测器出现故障时，如因脏污原因，及时替换清洗探测器，如本身故障，更换探测器；手动报警器、消火栓按钮出现故障时，更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，分批对感烟探测器、感温探测器进行测试清洗脏污的探测器；更换故障或失效的探测器，更换率为100%。每月应按场馆实际安装数量的15％～20％的比例对消防自动报警系统前端的报警设施（如：烟感、温感、手报按钮等）进行抽验，年度检测率应达到200%以上。

③火灾警报装置

包括：报警闪灯、警铃、气体释放指示灯、紧急启动按钮等火灾警报设备。

保养：定期进行设备的除尘、接线端子的紧固等；

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，分批对火灾警报装置进行测试；

更换故障或失效的报警按钮或报警器，更换率为100%。每月应按场馆实际安装数量的15％～20％的比例对火灾警报装置（如：报警闪灯、警铃、气体释放指示灯、紧急启动按钮等）进行抽验，年度检测率应达到200%以上。

④火灾联动装置

包括：输入模块、输出模块、电话模块、隔离保护器等。

保养：定期进行设备的除尘、接线端子的紧固等；

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月对各区域进行联动功能测试，年度覆盖率不低于200%。

⑤火灾报警控制主机、水炮主机、电气火灾报警主机、应急照明主机

包括：火灾报警及联动控制主机、水炮主机、电气火灾报警主机、应急照明主机。

保养：每月进行UPS主板、回路板、电源板等功能电路板清洗、除尘及线路插接的固定；硬件设备的通风散热；电脑、UPS硬件的清洗、除尘及端子连接的固定；按需求对各类主机软件进行升级、维护；

维修：主机的报警、监控出现故障时，分别检查主机回路板和异常的报警点和监控点，更换出现故障的主机回路板或有故障的报警点和监控点；电池出现故障时，检查其外观，判断有无漏液；测量电压。如电池液泄漏或电压过低，无法上充，则更换电池；主机的联动出现故障时，分别检查联动控制板和联动控制点，更换出现故障的器件；主机的图形功能出现故障时，检查电脑的软硬件功能，修理出现故障的电脑软硬件；消防系统用电脑出现故障时，检查电脑的软硬件，修理电脑硬件部分，重新安装电脑软件，恢复电脑的功能；UPS出现故障时，联系生产厂家进行修理；

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月对消防控制室主、备电源检查，切断主电源，电池运行状态，看主电源是否换到备用电源供电；报警记忆、报警显示、系统自检、火警优先、故障报警、消音复位、主备电源切换等功能进行检查；

⑥消防联动控制台

包括：消防联动控制盘、电源等设备。

保养：控制柜内布线、除尘、通风散热；控制柜内布线、除尘、台面信号显示故障处理、电源、接地保护等。

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月对所有联动控制台自动或手动检查其控制显示功能。

⑦消防通讯设备

包括：消防电话主机、电话插孔、电话分机等。

保养：设备除尘，电话柜内布线维护。

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月手动检查消防通讯设备报警及通话功能，年度检测率大于200%。

⑧消防广播设备

包括：消防广播主机、电话插孔、电话分机等。

保养：设备除尘，广播柜内布线维护。

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月按场馆实际安装数量的15%-20%的比例，手动检查消防应急广播与背景音乐切换功能，年度检测率大于200%。

（2）消防自动喷水系统、消火栓系统

包括：消防泵、喷淋泵、水炮泵、水泵接合器、增压稳压设备、湿式报警阀、加压阀、消防水池、消防水箱水流指示器、信号阀、闸阀、蝶阀、自动排气阀、末端试水装置、喷头、消火栓箱及组件、系统管线等。

保养：每月进行消防泵、喷淋泵、水炮泵、水泵接合器、增压稳压设备、湿式报警阀、加压阀、消防水池、消防水箱水流指示器、信号阀、闸阀、蝶阀、自动排气阀、末端试水装置、喷头、消火栓箱及组件、系统管线的润滑、防锈；消防泵、喷淋泵、水炮泵设备的润滑、防锈、防腐蚀。

维修：消防泵、喷淋泵、水炮泵、水泵接合器、增压稳压设备、湿式报警阀、加压阀、消防水池、消防水箱水流指示器、信号阀、闸阀、蝶阀、自动排气阀、末端试水装置、喷头、消火栓箱及组件、系统管线出现故障时，及时维修或更换全部故障或失效的设备；各类水喷头上有异物时及时清除、各类水喷头出现漏水或喷水故障时，如因密封不严造成，则重新紧固喷头；如喷头损坏，更换喷头；消火栓箱即组件出现损坏时，及时更换破损组件，保证消火栓箱完好；联动控制水泵、水流指示器联动等方式出现故障时，检查泵控制模块和界面、泵运行反馈信号模块和界面；更换全部故障或失效的模块和界面；更换锈蚀、渗漏的管道，紧固支吊架；系统上各类阀的铅封、锁链有破损或者损坏的及时修理更换。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月对工作泵、备用泵转换运行不少于1次，每月在消防控制室内操作启、停泵不少于1次，每月应对消防泵、喷淋泵、水炮泵、水泵接合器、增压稳压设备、湿式报警阀、加压阀、消防水池、消防水箱水流指示器、信号阀、闸阀、蝶阀、自动排气阀、末端试水装置、喷头、消火栓箱及组件水流指示器、等按实际安装数量的15％～20％的比例进行试验，年度检测率应达到200%以上。

（3）气体灭火系统

包括：七氟丙烷钢瓶、氮气启动瓶、气体灭火控制箱、手动紧急按钮、放气指示灯及系统管路等。

保养：对钢瓶、阀门等重要设备定期做防尘、润滑、防锈处理，增压启动装置的压力检查、灭火剂储存钢瓶的压力、重量检查，管线连接的紧固。

维修：对气瓶储存压力低于设计压力时，补充压力，维修更换单向阀、选择阀等阀门，检查灭火剂重量是否符合设计要求，灭火剂净重不小于设计量的95%，如有泄露，及时提出维修方案，由委托人负责确认是否维修。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月进行灭火剂储存装置外观检查，选择阀外观检查，单向阀的外观检查，高压软管的外观检查，集流管的外观检查电磁启动阀的外观检查，启动管路的外观检查及各喷嘴孔口检查。

（4）防火卷帘系统

包括：防火卷帘门、配电箱、卷帘电源箱、控制按钮及系统管路等。

保养：设备除尘，电源箱内布线维护，卷帘反馈信号测试。

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月应按实际安装数量的15～20％的比例检验防火卷帘的联动控制功能，其控制功能、信号反馈均应正常，每月应定期检查该系统的配电箱，自动控制系统，电气线路及机械系统，年度检测率应达到200%以上。

（5）火灾应急照明及疏散标志系统

包括：应急灯、疏散指示标志、配电箱、控制箱、蓄电池组及系统管路等。

保养：设备除尘，配电箱、控制箱内布线维护。

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月需检查按场馆安装的实际数量15%-20%的比例对应急照明系统的应急灯具、疏散标牌、系统的配管、线路、断电切换点亮功能进行检查，年度检测率应达到200%以上。

（6）防排烟系统系统

包括：排烟机、正压送风机、配电控制柜、排烟阀、正压送风阀、防火阀及系统管路等。

保养：设备除尘，配电控制柜内布线维护。

维修：设备故障时，维修或更换备品备件。

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月检查应按实际安装数量的15％～20％的比例进行联动控制功能检查，每月检查该系统的消防风机配电箱，自动控制系统、机械系统等，年度检测率应达到200%以上。

（7）疏散通道

包括：安全出口、防火门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等

定期检查：每月检查，填写《月检记录登记表》，每月检查消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置是否符合国家标准、行业标准，是否保持完好有效的；损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；是否埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；是否占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

5、场馆消防设施保养及检测内容时间参考表

合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心开放时间分别为：早9：00—晚21：00

#### 注：设备检测产生噪音的应与场馆开放时间错开进行，下表为设备检测参考时间，具体时间及工作内容以委托人实际需求为准。

| 系统 | 设备名称 | 维保内容 | 工作类别 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 报警控制器 | 对其各项功能进行测试 | 测试 | 全天 |
|  |  | 主备电切换、电池充放电功能 |  | 非开放时间 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁 | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面清洁 |  | 全天 |
|  |  | 设备元器件、标识的完好情况 | 检查 | 全天 |
|  |  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 全天 |
|  | 图文终端（显示器、主机、打印机、UPS） | UPS 电源运行状况 | 测试 | 全天 |
|  |  | 对其各项功能进行测试 |  | 全天 |
|  |  | 手/自动打印功能、打印清晰度 |  | 全天 |
|  |  | 显示器图文显示功能 |  | 全天 |
|  | 联动控制柜 | 对其各项功能进行测试 | 测试 | 非开放时间 |
|  |  | 主备电切换、电池充放电功能 |  | 非开放时间 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 |  | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面清洁 |  | 全天 |
|  |  | 设备元器件、标识的完好情况 |  | 全天 |
|  |  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 全天 |
|  | 220V电源箱、24V电源箱、电池箱 | 电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 测试 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面清洁 |  | 全天 |
|  |  | 设备元器件、标识的完好情况 |  | 全天 |
|  |  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 全天 |
|  | 模块箱、端子箱、模块 | 模块除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面清洁 |  | 全天 |
|  |  | 接线端子接线进行整理、紧固 |  | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面补漆 | 补漆 | 全天 |
|  | 火灾探测器 | 检查报警功能、报警部位 | 测试 | 全天 |
|  |  | 清洗、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 手动（消火栓）报警按钮 | 检查报警功能、报警部位 | 测试 | 全天 |
|  |  | 清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 警铃 | 清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 报警功能 | 测试 | 全天 |
|  | 消防广播 | 主机功能测试（音量调节、功能显示、事故切换、监听功能） | 测试 | 全天 |
|  |  | 选层按钮功能 | 测试 | 全天 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 测试 | 全天 |
|  |  | 主机箱体内外表面 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 主机各设备元器件、标识的完好情况 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 主机各接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 喇叭 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 消防电话、插孔 | 通话功能 | 测试 | 全天 |
|  |  | 清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 系统联动试验 |  | 测试 | 非开放时间 |
| 室内外消火栓系统 | 电控柜 | 主备电切换、主备泵故障切换 | 测试 | 全天 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换； 自动启动功能） | 测试 | 全天 |
|  |  | 柜体内外表面清洁 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电控柜元器件、标识的完好情况 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 泵体 | 泵体 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 泵体 | 润滑 | 全天 |
|  | 消火栓箱 | 内外清洁、卡箍紧固、配件是否缺损完好、安装牢固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 机械润滑 | 润滑 | 全天 |
|  | 管网 | 检查标识及漆面 | 补漆 | 全天 |
|  | 各类阀体 | 清洁润滑 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 水泵接合器 | 检查外观、标志、接口有无漏水 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电器手动启动功能 | 测试 | 全天 |
|  |  | 润滑 | 润滑 | 全天 |
|  | 气压灌 | 外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 水系统管网压力指示 | 外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 系统联动试验 |  | 测试 | 全天 |
| 自动喷水系统 | 电控柜 | 主备电切换、主备泵故障切换 | 测试 | 全天 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换； 自动启动功能） | 测试 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 控柜体内外表面清洁 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电控柜元器件、标识的完好 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 泵体 | 泵体 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 泵体 | 润滑 | 全天 |
|  | 喷头 | 检查外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 水流指示器 | 末端排水实验 | 测试 | 全天 |
|  |  | 内外清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 信号闸阀 | 清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 开启、关闭 | 测试 | 全天 |
|  | 报警阀组 | 清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度、组件完好缺损、上下端压力显示 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 试水装置实验 | 测试 | 全天 |
|  |  | 各阀润滑 | 润滑 | 全天 |
|  | 水泵接合器 | 检查外观、标志、接口有无漏水 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 启动功能 | 测试 | 全天 |
|  |  | 润滑 | 润滑 | 全天 |
|  | 气压灌 | 外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 各类阀体 | 清洁润滑 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 水系统管网压力指示 | 外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 系统联动试验 |  | 测试 | 全天 |
| 气体灭火系统 | 报警控制器 | 对其各项功能进行测试 | 测试 | 全天 |
|  |  | 主备电切换、电池充放电功能 | 测试 | 全天 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面清洁 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 设备元器件、标识的完好情况 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 端子箱 | 箱体内外表面清洁 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面补漆 | 补漆 | 全天 |
|  | 火灾探测器 | 检查报警功能、报警部位 | 测试 | 全天 |
|  |  | 清洗、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 喷嘴 | 检查外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 应急放气按钮 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 按钮 | 测试 | 全天 |
|  | 声光报警器 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 放气指示灯 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 集流管 | 检查外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 压力开关 | 接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 功能实验 | 测试 | 全天 |
|  | 安全阀 | 检查外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 选择阀 | 检查外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 启动钢瓶 | 检查外观、安装牢固、标志、压力表指示 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 管网 |  | 补漆 | 全天 |
|  | 系统联动试验 |  | 测试 | 全天 |
| 防排烟系统 | 电控柜 | 主备电切换 | 测试 | 全天 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 风机启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；自动启动功能） | 测试 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 柜体内外表面清洁 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电控柜元器件、标识的完好情况 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 风机 | （高温软接、零配件、风管）完好、安装牢固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电机清洁、润滑 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 风阀电源箱 | 箱体内外表 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电控柜接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 送风阀 | 零配件完好、现场及远程打开及复位 | 测试 | 全天 |
|  | 排烟阀或防火阀 | 零配件完好、现场及远程打开及复位 | 测试 | 全天 |
|  | 排烟防火阀 | 零配件完好；现场及远程打开及复位；关闭停风机功能 | 测试 | 全天 |
|  | 阀板补漆 |  | 补漆 | 全天 |
| 防火卷帘系统 | 帘板 | 检查外观 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 电控箱及手动按钮 | 功能（各显示功能；现场启动功能；自动启动功能）、上下限位能自动停止、一步降或二步降正确 | 测试 | 全天 |
|  |  | 上升、下降 | 测试 | 全天 |
|  |  | 主备电切换 | 测试 | 全天 |
|  |  | 信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 电器元件、电子板除锈、除尘 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 箱体内外表面清洁 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 设备元器件、标识的完好情况 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 接线端子接线进行整理、紧固 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 应急操作装置 | 上升、下降 | 测试 | 全天 |
|  | 轨道、转轴、齿轮 | 清洁、润滑、检查 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 系统联动试验 |  | 测试 | 非开放时间 |
| 应急疏散系统 | 疏散指示灯 | 外清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  |  | 主备切换、电池充放电 | 测试 | 全天 |
|  |  | 内外清洁、接线端子紧固、安装牢固度 | 清洁、检查 | 全天 |
|  | 应急照明灯 | 照度 | 测试 | 全天 |
|  |  | 主备切换、电池充放电 | 测试 | 全天 |

6、维修保养过程管理要求

为委托人提供维保过程全流程透明化服务，具体如下：

（1）维保单位需安排专人（具有消防从业资格证书）为委托人提供24小时维保服务，不得随意更换，维修人员需保证通讯畅通，一旦接到报修电话后需在1小时内赶到现场，24小时内维修完毕；

（2）维保单位每月出具委托人消防设施设备及器材运行情况报告（盖维保公司公章），针对具体消防隐患须要整改的并附整改原因及意见；

（3）每周必须安排最少一次技术人员到现场检查主要设施设备（监控室消防报警主机及从机，消防泵房，湿式报警阀间等相关设备）运行情况，并到现场了解其它需要更换维修的设备并及时修复；

（4）中标人提供具备中级消防操作员证以上资质的维保人员（持证三年或以上）名单及相关资料。负责日常设备检查、巡查、维修及发生突发事故情况下应急处置。夜间及节假日保持电话畅通，委托人发生突发事故后1小时内到场。

（5）每次到现场填写检查维修记录表；

（6）每月月底前提供当月消防设施设备维保报告及工作记录；

（7）维保单位于每月末需向委托人提供下月的维保检测计划，并得到委托人的认可，日常维护检修工作需严格按计划执行。

（8）维保单位要按照磋商邀请文件要求进行维保，并进行月度考核，考核办法依照《合肥体育中心消防设施维保项目考核细则》执行。

（9）如果因为维保单位日常维保不到位造成事故的发生时消防设施设备不能及时启动，报警设备没有报警反馈信号，维保单位将承担全部的责任，并赔偿采购方损失。

6、培训及其它

（1）培训要求：在每次周期服务中，维保单位免费对委托人所指定的工作人员提供使用的系统、设备管理、设备的操作以及故障的排除等方面进行现场培训；

（2）为委托人提供其他消防专业咨询服务。

7、维保考核评分细则

7.1考核目的：

通过对维保单位的日常维保工作情况进行综合的评定，并根据考核结果核算维保费用，以及根据考核结果决定是否与该维保单位继续合作等措施，全面提升项目维保工作标准，提高维保工作成果。

7.2考核方式：

考核采取定期方式或者不定期方式，即委托人针对在日常工作中检查发现的问题，按考核标准进行月度综合评分。

7.3考核单位：主合同甲方

7.4被考核单位（服务供应商）：主合同方乙方

7.5考核范围、事项：

主合同范围内所有委托维保的消防设备设施、所有与维保工作有关的事项。

7.6考核评分：

以 100 分为基准分，按本细则进行扣分；90 分（含 90 分）以上为合格，90 分以下为不合格；

7.7考核结果处理：

当次考评得分在 90 分（含 90 分）以上合格范围内的，执行维保费用除以12个月的当月合同价。如当次考评得分低于 90 分（不含 90 分）的，每低1分委托人按维保合同定价扣取当月维保费用 1000 元/分，依此类推。如考评得分低于 80 分（不含80 分）的，每低1分甲方按维保合同定价扣取维保费用 2000元/分，依此类推；维保单位若连续2个月考核得分在80分（不含）以下扣除1个月全额维保费和全部履约保证金。同时，委托人可终止合同，取消其维保资格。

7.8考核细则：

#### 合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心消防设施维保项目月度考核细则

| 考核项目 | 考核内容及标准 | 规定分值 | 评分办法 | 测评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保工作履约情况 | 1.维保人员必须有正式的劳动合同、社保缴纳记录；人员变动需及时向管理单位报备更新。 | 10分 | 不符合要求的每次扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 2.维保人员需与投标方案中拟投入人员配备一致；人员变动需及时向管理单位报备更新；维保人员按要求进行签到，至少每周一次签到。 |  |  |  |
|  | 3.按合同配置消防维保工具：包括但不限于温枪1套、烟枪1套、,末端水流测试仪1个和消火栓压力测试仪1个等工具，没有维保无工具的情况发生； |  |  |  |
|  | 4.维保单位必须在每个月的20日前，向管理单位提交次月维保计划；如有特殊情况，需取得甲方书面同意。月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单； |  |  |  |
|  | 5.维保人员需按时按量完成维保工作内容及要求，无抵触、拖拉、怠工现象，工作中主动发现问题，并提出合理化建议。 |  |  |  |
| 维修工作准时率、及时率 | 1.消防主机确保无故障、无屏蔽及信号反馈正常；消防强弱电设备及水系统设备故障需1小时内进场维修，普通故障6小时内完成故障维修，特殊故障处理不得超过24小时； | 20分 | 不符合要求的每次扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 2.如委托维保设备出现紧急设备故障，接到使用单位通知后，乙方维保人员必须在1小时内到达现场处理突发事件，必须确保系统 24 小时内能恢复正常（需要更换部件的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。 |  |  |  |
| 维保作业 | 1.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（乙方与甲方各一份），同时甲方将对维保情况按照记录进行随机抽查。 | 30分 | 不符合要求的每次扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 2.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，按质按量完成计划规定的保养内容，乙方提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行。消防设备设施通过定期的维保，必须达到相关技术要求正常使用、运行。因乙方过错而导致发生意外事件的，全部责任由乙方承担； |  |  |  |
|  | 3.乙方保养人员在进入机房作业完毕后，应锁好门窗，关闭不使用的电器电源。同时由此导致发生意外事件的，全部责任由乙方承担； |  |  |  |
|  | 4.乙方保养人员在实施维保作业时，必须以国家规范及合同附件里的保养项目表作为参照范围依据，制定相关计划定期对相关项目进行维保。 |  |  |  |
|  | 5.维保人员负责消防设施每周的日常巡检维护工作并填写“巡检记录表”及“设施设备日常维护检修记录表”，并存档备查。 |  |  |  |
|  | 6.维保技术人员每月20日前应以书面形式上报所完成的工作落实执行情况报告(附带日期的影像照片资料)。 |  | 如未提交，扣5分。 |  |
| 维修更换工作 | 1.维修设备时，必须采取安全措施； | 20分 | 不符合要求的每次扣4分，扣完为止。 |  |
|  | 2.乙方提供的零配件价格应符合常用配件报价表中的品牌，乙方作为专业商家，应建议并提供性能可靠、质量合格的配件； |  |  |  |
|  | 3.不酒后从事高危工作； |  |  |  |
|  | 4.严禁违规改接控制回路及不按规范操作维修； |  |  |  |
|  | 5.按质按量填写维修情况记录表。 |  |  |  |
| 活动保障 | 1.在举办大型体育赛事、大型文艺演出等活动时，乙方维保人员必须进行系统巡检一次，确保系统运行正常，活动正常进行； | 15分 | 不符合要求的每次扣5分，扣完为止。 |  |
|  | 2.在举办大型体育赛事、大型文艺演出等活动时，乙方维保人员必须进行现场技术保障，确保活动正常进行。 |  |  |  |
|  | 3.维保单位需配合甲方做好市消防部门和各个监管部门的迎接检查、技术服务等协调工作。 |  |  |  |
| 技术指导 | 维保单位需负责甲方指定人员的专业技术指导工作，主机设备密码及点位信息更改需甲方人员报备。 | 5分 | 如有不合格，扣5分 |  |
| 备注 | 考核内容及标准包含但不限于已列明的内容，如有未列明的以实际要求为准。 |
| 合计得分 |  |
| 被考核人 |  |
| 考核人 |  |
| 应扣金额 |  |

8、消防评估

维保单位每年定期对委托人消防系统维护保养情况进行评估，并出具应急管理部门认可的消防安全评估报告。中标人对接好辖区（或更高级别）应急管理部门的消防检查工作。

未按照消防评估要求在消防主管单位要求的时间内出具消防评估报告，委托人可通过招标形式进行消防评估招标，所产生的费用在中标单位维保费用中扣除，由此产生的其他损失，由维保单位承担，产生的社会负面影响，委托人将追究中标人的法律责任。

五、项目清单

（1）合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心消防系统名称

| 序号 | 分项名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  |
| 2 | 消火栓系统 |  |
| 3 | 喷淋系统 |  |
| 4 | 防排烟系统 |  |
| 5 | 大空间火灾报警及消防水炮系统 |  |
| 6 | 防火分隔系统 |  |
| 7 | 火灾应急照明及疏散标志系统 |  |
| 8 | 气体灭火系统 |  |
| 9 | 超细雾干粉灭火系统 |  |
| 10 | 应急广播系统 |  |

（2）合肥体育中心现有消防设备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型） | 台 | 5 |  |
| 2 | 消防电话总机 | 台 | 5 |  |
| 3 | 广播主机 | 台 | 5 |  |
| 4 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 4480 |  |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 176 |  |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 210 |  |
| 7 | 消火栓按钮 | 只 | 185 |  |
| 8 | 输入模块 | 只 | 137 |  |
| 9 | 控制模块 | 只 | 108 |  |
| 10 | 消火栓 | 个 | 208 |  |
| 11 | 消火栓泵 | 台 | 2 |  |
| 12 | 稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 13 | 水泵接合器 | 台 | 8 |  |
| 14 | 消防水箱 | 座 | 1 |  |
| 15 | 喷头 | 个 | 13600 |  |
| 16 | 喷淋泵 | 台 | 2 |  |
| 17 | 稳压泵 | 台 | 1 |  |
| 18 | 水流指示器 | 个 | 30 |  |
| 19 | 水泵接合器 | 个 | 8 |  |
| 20 | 末端放水 | 个 | 32 |  |
| 21 | 报警阀 | 台 | 16 |  |
| 22 | 排烟风机 | 台 | 18 |  |
| 23 | 正压送风机 | 台 | 6 |  |
| 24 | 自垂式百叶送风口 | 个 | 26 |  |
| 25 | 280℃排烟口（含阀） | 个 | 23 |  |
| 26 | 立安控制器 | 台 | 1 |  |
| 27 | 立安信息处理主机 | 台 | 1 |  |
| 28 | 显示器 | 台 | 5 |  |
| 29 | 防火并行处理器 | 台 | 2 |  |
| 30 | 火灾录像机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 消防炮控制器 | 台 | 1 |  |
| 32 | 消防泵控制盘 | 台 | 1 |  |
| 33 | 视频矩阵切换器 | 台 | 1 |  |
| 34 | 视频切换器 | 台 | 1 |  |
| 35 | 双波段火焰探测器 | 个 | 8 |  |
| 36 | 光截面感烟探测器（接收器） | 个 | 10 |  |
| 37 | 光截面感烟探测器（发射器） | 个 | 36 |  |
| 38 | 消防炮解码器 | 台 | 8 |  |
| 39 | 消防炮现场控制盘 | 个 | 8 |  |
| 40 | 自动消防炮图像定位器 | 个 | 8 |  |
| 41 | 立安自动消防炮 | 台 | 8 |  |
| 42 | 消防水炮供水泵 | 台 | 2 |  |

（3）天鹅湖全民健身中心现有消防设备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 1 |  |
| 2 | 探测器底座 | 只 | 1 |  |
| 3 | 消防栓按钮 | 只 | 1 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 只 | 1 |  |
| 5 | 声光报警器 | 只 | 1 |  |
| 6 | 接线端子箱 | 10个 | 1 |  |
| 7 | 短路隔离器 | 只 | 1 |  |
| 8 | 控制模块 | 只 | 1 |  |
| 9 | 多线模块 | 只 | 1 |  |
| 10 | 单输入模块 | 只 | 1 |  |
| 11 | 感温探测器 | 只 | 1 |  |
| 12 | 消防广播 | 只 | 1 |  |
| 13 | 电线ZR-RVS2*1.5 | M | 1 |  |
| 消防控制室 |
| 14 | 回路板 | 块 | 1 |  |
| 15 | 楼层显示器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 电话主机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 电源盘 | 台 | 1 |  |
| 18 | 开关电源盘 | 台 | 1 |  |
| 19 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 20 | 蓄电池 | 节 | 1 |  |
| 21 | 液晶显示盘 | 台 | 1 |  |
| 22 | 多线控制盘 | 块 | 1 |  |
| 喷淋系统 |
| 23 | 喷头ZSTZ-15 | 只 | 1 |  |
| 24 | 水流指示器DN150 | 只 | 1 |  |
| 25 | 信号蝶阀DN150 | 只 | 1 |  |
| 26 | 镀锌钢管DN150 | M | 1 |  |
| 27 | 镀锌钢管DN100 | M | 1 |  |
| 28 | 球墨铸铁管dn150 | M | 1 |  |
| 29 | 压力表 | 只 | 1 |  |
| 30 | 压力开关 | 只 | 1 |  |
| 31 | 水力警铃 | 只 | 1 |  |
| 32 | 水力延时器 | 只 | 1 |  |
| 消防栓系统 |
| 33 | 65栓头 | 只 | 1 |  |
| 34 | 消防水带25M | 条 | 1 |  |
| 35 | DN150闸阀 | 只 | 1 |  |
| 36 | DN100闸阀 | 只 | 1 |  |
| 37 | DN100止回阀 | 只 | 1 |  |
| 38 | DN150钢卡 | 只 | 1 |  |
| 39 | DN100钢卡 | 只 | 1 |  |
| 40 | DN150三通 | 只 | 1 |  |
| 41 | DN100三通 | 只 | 1 |  |
| 42 | 灭火器3KG | 只 | 1 |  |
| 43 | 防火门闭门器 | 套 | 1 |  |
| 防火卷帘 |
| 44 | 控制柜 | 套 | 1 |  |
| 45 | 按钮开关 | 套 | 1 |  |
| 应急照明 |
| 46 | 双头应急灯 | 盏 | 1 |  |
| 47 | 安全出口、疏散指示灯 | 盏 | 1 |  |
| 通风系统 |
| 48 | 风行执行机构 | 套 | 1 |  |

*注：以上消防系统名称和设施设备维护清单包括但不限于体育中心及天鹅湖全民健身中心消防系统其它未注明的设施设备，需投标人到现场自行踏勘，最终解释权为委托人。

## 第五章 评标办法

1.为了做好合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心2023年度消防维保服务（二次）（项目编号：2023WLBLZB00027号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 项目评审表（废标指标一览表） |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 具体详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标公告要求 |  | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 人员要求 | 符合招标公告要求 |  | 详见招标文件第四章 |
| 10 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 11 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等 |  |  |
| 12 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 13 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生标人提供的资料不全、的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2商务标、技术部分详细评审指标如下：

| 商务、技术部分详细评审表（70分） |
| --- |
| 序号 |  | 评标指标 | 评分标准 | 分值范围 |
| 1 | 商务标部分得分（38分） | 质量体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，每提供一份有效证书得1分，本项满分3分。 备注：投标文件中提供认证机构截图。 | 0-3分 |
| 2 |  | 企业业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有消防维护保养业绩： （1）单项合同金额≥10万元及以上消防维护保养业绩的（不含工矿企业消防维保类似业绩），服务内容须包含管网式气体灭火系统维保、消防水炮系统维保，每提供一份有效业绩得2分，本子项目满分4分，未提供的不得分。 （2）单项消防维保面积≥10万及以上平米公共建筑消防系统维保业绩的（不含工矿企业消防维保类似业绩），服务内容须包含管网式气体灭火系统维保、消防水炮系统维保，每提供一份有效业绩得2分，本子项目满分4分，未提供的不得分。 （3）具有1万平米及以上体育场馆消防维保业绩的，得2分。 备注：（1）初审业绩不得作为本项加分业绩，业绩要求详见投标人须知附录22项，投标文件中须提供业绩证明材料，业绩证明材料要求详见投标人须知前附表。 （2）同一业绩如同时满足以上要求，就高记取1次。 | 0-10分 |
| 3 |  | 项目负责人业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），项目负责人具有消防维护保养业绩： （1）单项合同金额≥10万元及以上消防维护保养业绩的（不含工矿企业消防维保类似业绩），服务内容须包含管网式气体灭火系统维保、消防水炮系统维保，每提供一份有效业绩得2分，本子项目满分4分，未提供的不得分。 （2）单项消防维保面积≥10万及以上平米公共建筑消防系统维保业绩的（不含工矿企业消防维保类似业绩），服务内容须包含管网式气体灭火系统维保、消防水炮系统维保，每提供一份有效业绩得2分，本子项目满分4分，未提供的不得分。 （3）具有1万平米及以上体育场馆消防维保业绩的，得2分。 备注：（1）初审业绩不得作为本项加分业绩，业绩要求详见投标人须知附录22项，投标文件中须提供业绩证明材料，业绩证明材料要求详见投标人须知前附表。 （2）同一业绩如同时满足以上要求，就高记取1次。提供合同的项目负责人与本项目项目负责人为同一人员。 | 0-10分 |
| 4 |  | 项目成员配备 | 拟派项目负责人、技术负责人、维保技术人员在满足第四章招标需求中人员要求的基础上： （1）项目负责人具有中级及以上消防操作员证书的，得2分；具有10年及以上从事消防相关工作的，得1分，本子项满分3分。 （2）技术负责人具有中级消防操作员证书的，得1分；具有高级及以上消防操作员证书的，得2分；具有10年及以上从事消防相关工作的，得1分，具有省级或市级消防技术专家库成员的，得2分，本子项满分5分。 （3）维保技术人员具有中级及以上消防设施操作员或建（构）筑消防员资格，每提供一个得0.5分，本子项满分2分，每个人员证书只记取一次。 注：（1）投标文件中提供上述人员的证书扫描件，同时提供上述人员社保证明材料。社保证明材料要求如下：投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的上述人员自2023年1月1日以来任意连续三个月社保缴费证明（或其他能够证明上述人员参加社保的有效证明）材料，上述人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 工作证明投标文件中提供毕业证书及承诺。 专家库成员提供安徽省级或市级消防专家聘书（或入库名单及网页截图）。 | 0-10分 |
| 5 |  | 本地化服务能力 | 投标人应具备本项目需要的本地化售后服务能力得5分。 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 在本地注册成立的； 2）在本地注册成立分公司的； 备注：“本地”系指：安徽省合肥市 注：投标文件中提供营业执照扫描件作为评审依据。 | 0-5分 |
| 6 | 技术部分得分 （32分） | 消防报警系统维保方案 | 根据投标人提供的消防报警系统维保方案维保服务标准、服务细则等进行综合评审： 5分﹤优秀≤8分； 3分≤良好≤5分； 0分﹤一般≤3分； 备注：未提供此项不得分。 | 0-8分 |
| 7 |  | 消防水系统方案 | 根据投标人提供的自动喷水系统、消火栓系统、水炮维保方案的维保服务标准、服务细则等进行综合评审： 5分﹤优秀≤8分； 3分≤良好≤5分； 0分﹤一般≤3分； 备注：未提供此项不得分。 | 0-8分 |
| 8 |  | 消防疏散方案 | 根据投标人提供的防火卷帘系统、气体灭火系统、火灾应急照明及疏散标志、防排烟系统维保方案维保服务标准、服务细则等进行综合评定 5分﹤优秀≤8分； 3分≤良好≤5分； 0分﹤一般≤3分； 备注：未提供此项不得分。 | 0-8分 |
| 9 |  | 应急演练方案 | 根据投标人须针对突发性事件提出应急处理预案，预案健全，思路可行，处理适宜；由招标小组根据投标人编写的应急预案进行横向赋分。 应急预案完备，思路清晰，可行性高：5分﹤优秀≤8分 应急预案完整，内容充实，可行性一般：3分﹤良好≤5分 应急预案内容缺失，可行性低得0分≤一般≤3分 备注：未提供此项不得分。 | 0-8分 |
| 10 | 合计（1-9项） |  | 70分 |

8.3报价部分得分计算（30分）

| 报价 部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用有效最低价法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 0-30分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术商务部分得分加报价部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

## 第六章  合同条款及格式

消防维保合同

合同编号：HFTYCY-YBB-****-**

甲方：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

为保证【合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心】消防系统（设施）长期、稳定、安全运行，经双方友好协商，现就甲方委托乙方消防系统（设施）维修保养服务，签订本合同：

第一条 维保内容（见附件）

1.1火灾自动报警系统【包括火灾报警控制器（联动型）、消防电话总机、广播主机、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块】；

1.2消火栓系统【包括消化栓、消火栓泵、稳压泵、水泵接合器、消防水箱】；

1.3喷淋系统【包括喷头、喷淋泵、稳压泵、水流指示器、水泵接合器、末端放水、报警阀】；

1.4防排烟系统【排烟风机、正压送风机、自垂式百叶送风口、280℃排烟口（含阀）】；

1.5大空间火灾报警及消防水炮系统【立安控制器、立安信息处理主机、显示器、防火并行处理器、火灾录像机、消防炮控制器、消防泵控制器、视频矩阵切换器、视频切换器、双波段火焰探测器、光截面感烟探测器（接收器）、光截面感烟探测器（发射器）、消防炮解码器、消防炮现场控制盘、自动消防图像定位器、立安自动消防炮、消防水炮供水泵】

第二条 维保要求

2.1维护保养范围：

（1）火灾自动报警系统（包括联动控制系统）：严格执行《火灾自动报警系统施工及验收规范》和安徽省消防监督部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（2）消火栓系统和自动喷淋系统（包括水泵系统）：严格执行《自动喷淋系统施工及验收规范》和安徽省消防监督部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（3）防排烟系统：严格执行《防烟排烟系统维护管理标准》和安徽省消防监督部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（4）大空间火灾报警及消防水炮系统：严格按照消防的相关规范要求，确保系统正常运行；

2.2维护保养要求：上述设备及其配套设施常态化保养与维护，确保各系统正常运行。达到报警、灭火等设计和消防检测要求。

突发性抢修：在接到用户设备故障抢修通知后，乙方应在2小时内到达现场（包括节假日），及时排除故障，恢复系统运行。

节假日维护：在国庆、元旦、春节、五一等重大节假日或甲方有重大接待任务时，乙方应提前对消防设施整体联动功能予以测试、检修，确保系统功能正常。

2.3维保服务响应时间及其它要求：

（1）上级检查、重大活动维保人员必须到现场保障服务，随时提供技术指导与服务；

（2）在接到甲方一般故障通知后，乙方应在4小时内派维护人员赶到现场，确保在最短时间内对系统进行修复。

（3）免费为甲方操作人员提供消防自动报警及联动控制系统的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关系统。

（4）协助甲方建立系统运行及使用档案。如实记录系统运行情况、检测数据、维修内容等。

（5）每次巡检及故障排除，填写维修单及排故报告单。由双方共同签字确认，一式二份，双方各自存档保存。

上述人员如有变动，各方应以书面形式24小时内通知对方，如因通知不及时造成不良后果，由责任人承担赔偿责任。

（6）负责软件系统更新、升级。

（7）建立系统维护工作中的技术资料，更新设备配置状况等档案资料。

（8）根据酒店消防设施实际情况提供其他必要的专业维保服务。

2.4双方的联系人

甲方指派【】（电话【】）负责与乙方进行联系、向乙方下发故障维修指令、对日常例行检查、故障维修、年度检修等进行验收、签发更换零配件指令等。

乙方指派【】（电话【】）负责接收甲方下达的维修指令、协调日常例行检查、故障维修、检修事宜等。

第三条 维保期限

合肥体育中心：维保期为壹年，自【2021】年【1】月【1】日至【2021】年【12】月【31】日止；天鹅湖全民健身中心：自2021年9月10日至2021年12月31日止。合同期满后，由双方另行协商续约事宜。

第四条 维保费用

4.1本合同维保费用合计为人民币【      】元，大写【     】。合同总价包含但不限于消防设备检测费、维修费、人工费、技术咨询费、设备工具使用费、交通运输费、更换设备设施的工时费、保养费、利润、税金等全部费用，在本合同履行过程中不因任何因素的变化而调整。除本合同另有约定外，甲方无须另付任何费用。

4.2维保费用包括但不限于与维保内容有关的人工、工具、消耗材料、税金等乙方完成本合同项下维保过服务产生的一切费用。不包括更换器材及设备费用。

4.3因甲方或大楼内用户改变建筑格局，为了使新的格局满足消防规范而必须对系统进行调整、改造时，所发生费用由甲方承担，维保费用由乙方承担。

第五条 付款方式

5.1——————————————————————————————————；

5.2、甲方支付方式:乙方应提供符合甲方要求的等额合法有效的增值税专用发票，甲方银行转帐，乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

5.3甲方有新的要求时，乙方应按甲方要求执行，所发生费用由甲方承担，维保费用由乙方承担。但国家或行业标准发生改变的，乙方应及时按新标准执行，调整、改造所发生费用由甲方承担，维保费用不作调整。

第六条 甲方责任

6.1遵守甲方管理规定的情况下，为乙方维修人员进入维修区域提供方便，提供相关的竣工图纸一套并尽可能协助乙方工作。

6.2甲方按时支付维保费用、消防检测事务所需年检费。

6.3更换的配件，材料费由甲方承担。乙方在更换配件时，必须事先征得甲方书面同意，金额双方另行商议。商议不成时，甲方可另外购买配件或另找维修单位。

6.4检查监督乙方的维保工作，监督验收乙方维修工作。

第七条 乙方责任

7.1乙方应按国家现行行业规范和合同中规定的维保内容和维保要求，认真履行维保义务。

7.2乙方应定期派人员对甲方所有的消防系统进行常规检查和例行保养，并做好测试记录和维修记录。每次均由双方管理人员签字。

7.3乙方在相关工作过程中，造成自身或者任何第三方财产或者人身损害，由此所导致的一切责任由乙方自行承担，甲方对此不承担任何责任。

7.4甲方有重大活动时，乙方有义务安排人员参与应急值班(由甲方通知)。

7.5协助甲方接待消防部门对酒店的安全大检查活动。如因消防设施工作不正常造成的损失，或维保不当，造成重大消防安全隐患的，由乙方承担全部损失，并承担不低于维保费的【1】%的罚款。

7.6乙方在每次检查、维修、检修后【15】天内，应向甲方提交检查、维修报告。

7.7维保过程中须更换设备或零配件的，由乙方书面报告甲方需要更换的设备及零配件清单、材料费用明细，经甲方书面确认同意，乙方负责将更换的设备及零配件材料全部交付至甲方指定地点并经甲方验收合格后更换。乙方所提供的设备及零配件材料均须符合国家标准或行业标准。

7.8维修过程中换下的设备及零配件采取旧件回收，乙方应予配合，否则按未更换处理。更换的设备及零配件，由乙方免费保修一年。

7.9乙方不得将消防设施转厂维保或挂靠维保。

7.10全力配合各项大型接待的现场维护维保。

第八条 违约责任

8.1非紧急情形下甲方未经乙方同意，无故擅自允许非乙方维保人员进入维保区域进行修理、改动、更换消防系统零部件而导致系统故障，其责任与乙方无关，修复费用乙方不承担（除第七条第3款情况下），但甲方有理由认为系乙方人员的除外。

8.2在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

8.3乙方接报修电话后，未经甲方同意，维修人员超时（超时1小时）到场，每次扣金300元，超出双方事前约定时间（超时1天）更换配件，每次扣维保金500元。若由于乙方维修不及时而造成的损失由乙方负责。未按照合同第二条约定进行维保的，每发生1次，扣除违约金【1000】元。

8.4消防部门和酒店对消防系统例行检查，因乙方原因出现问题由乙方负责并承担所有费用。

8.5若发生火灾时，由于消防设备不能及时启动而造成的损失由乙方负责，并承担消防部门认定的相应的法律责任。

8.6合同期内，如乙方发生以下情况之一者，甲方有权提前解除合同，未付的维保费用，甲方不再支付。

（1）超时（超时1小时）维修3次以上；

（2）超时（超时1天）更换配件3次以上；

（3）系统不能正常工作3天以上。

（4）未履行包括但不限于本合同第六条约定的乙方义务。

8.7乙方提供的维修材料或配件质量不符合约定，乙方须立即进行更换；因更换导致影响甲方正常使用的，每发生一次，须向甲方支付人民币500元的违约金，发生三次以上（含三次）的，甲方有权解除本合同。

8.8如因乙方维保人员违规（含不具备资质、资格进行维修）操作造成消防设施损毁及第三者财产损失、人身伤亡的，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失（含第三者的索赔）。

8.9如乙方将消防设施转厂维保或挂靠维保，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金【10000】元。

8.10合同履行期间，若因甲方失去物业管理权而导致本合同无法履行，本合同自动终止，甲方无需向乙方承担任何责任，按照乙方实际提供服务的时间折算维保费用，多退少补。

8.11因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

8.12甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

第九条 免责条款

因不可抗力原因导致火灾报警联动系统不正常工作时，甲乙双方互不承担责任和赔偿（如地震，洪水等不可预测的自然灾害）。

第十条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址（乙方系个人的，为身份证地址）为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十一条   争议的解决

11.1各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。。

11.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十二条 其他事项

12.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

12.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，如为加盟项目，还须提供特许加盟的授权委托证明；

12.1.2签字人如为代理人，本合同签字人的授权委托书；

12.1.3甲方要求提供的其它资料；

12.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容。

12.3本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

12.4本合同正本一式【肆】份，甲方执【贰】份,乙方执【壹】份；相关部门备案【壹】份，均具有同等法律效力。

第十三条 履约保证金

1.本项目履约保证金为中标价的5%        (人民币）大写【        】。

2.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金和应付乙方的维保费中直接扣除相应的赔偿金、违约金等。

3.履约保证金在本合同期限届满后，如乙方不存在任何违约行为，甲方在收到乙方申请后7个工作日内无息返还。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

## 第七章 投标文件格式

（项目名称）标段招标

## 投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

## 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

## 投标文件资料目录

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 分项报价一览表 |  |
| 五 | 常用配件价格报价表 |  |
| 六 | 投标授权书 |  |
| 七 | 投标人信用承诺 |  |
| 八 | 投标业绩 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 主要商务条款响应偏离表 |  |
| 十一 | 项目人员配备 |  |
| 十二 | 服务体系与维保方案 |  |
| 十三 | 投标保证金退还声明 |  |

### 一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 元 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

### 四、分项报价一览表

分项报价表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 服务区域 | 规格型号 | 数量 平方米 | 单价 元/平方米/年 | 总价 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥体育中心 | 维保服务 | 153000 |  |  |  |
| 2 | 天鹅湖全民健身中心 | 维保服务 | 14000 |  |  |  |
| 3 | 消防安全评估报告 | 维保服务 | 167000 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：上述报价包括所有服务、税金等一切费用，开具增值税发票，报价中需体现税率。

投标人全称：                              （盖章）

法定代表人（或授权代表）：          （签字或盖章）

日期：     年   月   日

### 五、常用配件价格报价表

一、合肥体育中心及天鹅湖全民健身中心消防系统设施设备(主机、管网至末端)

| 序号 | 配件名称（参考） | 品牌／型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 3 | 通用底座 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 4 | 输入输出模块 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 5 | 火灾报警系统中继模块 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 6 | 消火栓按钮 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 8 | 火警广播扬声器 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 9 | 火灾显示盘 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 10 | 话筒 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 11 | 消防电话 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 12 | 警铃 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 13 | 火灾声光警报器 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 14 | 蓄电池 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 15 | 消防电话总机 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 16 | CPU(不含液晶屏） | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 17 | 通信板 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 18 | 单回路板 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 19 | 双回路板 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 20 | 多线联动控制单元 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 21 | 彩色液晶屏 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 22 | 消防水带 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 23 | 消防水枪头 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 24 | 室内消火栓框架 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 25 | 室外消火栓 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 26 | 水泵结合器 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 27 | 湿式报警阀 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 28 | 喷淋头 | 金盾/沪太 | 个 |  |  |
| 29 | DN150闸阀 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 30 | DN100闸阀 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 31 | DN100止回阀 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 32 | DN150钢卡 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 33 | DN100钢卡 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 34 | DN150三通 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 35 | DN100三通 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 36 | 防火门闭门器 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 37 | 信号蝶阀 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 38 | 蝶阀 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 39 | 水流指示器 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 40 | 压力开关 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 41 | 水力警铃 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 42 | 压力表 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 43 | 电接点压力表 | 雨燕/天申 | 个 |  |  |
| 44 | 防火卷帘门控制箱 | 阿兰德/安徽鑫泰 | 个 |  |  |
| 45 | 防火卷帘门防火电机 | 阿兰德/安徽鑫泰 | 个 |  |  |
| 46 | 疏散指示灯 | 敏华 | 个 |  |  |
| 47 | 安全出口灯 | 敏华 | 个 |  |  |
| 48 | 双头应急灯 | 敏华 | 个 |  |  |
| 49 | 灭火器粉剂 | 淮海/玉龙 | 个 |  |  |
| 50 | 灭火器 | 淮海/玉龙 | 个 |  |  |
| 51 | 末端试水装置 | 淮海/玉龙 | 个 |  |  |
| 52 | 双波段火焰探测器 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 53 | 光截面感烟探测器（接收器） | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 54 | 光截面感烟探测器（发射器） | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 55 | 接线端子箱 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 56 | 楼层显示器 | 海湾/北大青鸟 | 个 |  |  |
| 57 | 风行执行机构 | 超一/利达 | 个 |  |  |

投标人(公章)：

备注：

1、以上配件清单包含免费提供消防系统零配件及200元以内常用易损件，其他维修材料经委托人同意后另行支付。

2、该项内容价格不得超出市场平均价格水平。

3、单件价格200元（含200元）以下的费用由中标人提供免费更换。

3、单件价格超过200元的，由中标人向委托人提出，委托人经市场询价后决定是否安装或采购。

4、常用配件系指易损件、耗材等，该报价不含在投标报价中，委托人无需支付该报价中的费用。

### 六．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 七．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 八. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 九．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

### 十．主要商务条款响应偏离表

主要商务条款响应偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款主要包括：人员要求、服务要求、维保单位人员维修保养标准和相关工作要求、维修保养过程管理要求、维保考核评分细则、消防评估、服务期限、付款方式等。如有遗漏，请投标人按照招标文件正文自行补充完整。

特别提示

1.本表所列条款必须一一予以响应，“投标文件商务条款响应”一栏应填写具体的响应内容，有偏离的要具体说明，纸面不敷时，可以另加页。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

我方承诺：若上表没有完全列明招标文件相应商务条款的，我方完全响应并满足招标文件的全部商务条款内容；若投标文件其他地方的内容与上表或本承诺相矛盾的，按有利于采购人的条款执行。评审时也视认为投标人满足招标文件的相应条款；在后续的合同执行过程中按最有利于采购人的条款执行。

投标人全称：                    （盖章）

法定代表人（或授权代表）：     （签字或盖章）

日期：      年   月   日

### 十一．项目人员配备

（如招标文件无人员配备要求，不需此件）

（一）项目组人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 其它人员 |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1. 管理机构的主要人员（项目经理）按招标文件要求附资质证书等证明资料扫描件；

2.中标后如需更换管理机构主要人员，需书面向招标人提出，并获得书面同意后方可更换；

（二）项目经理简历表

| 在本项目中拟任职位 |  |
| --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 执业或职业资格 |  | 注册消防工程师证证书编号（如有） |  |
|  |  | 高级消防员证书编号（如有） |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  |
| 职 务 |  | 工作年限 |  |
| 自 | 至 | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |
|  |  |  | 名称 | 合同金额 |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |

投标人公章：

（三）项目经理承诺书（根据项目考虑是否选用）

致：合肥文旅博览集团有限公司

一、本项目提供的项目经理业绩已经核实，工程实施过程中项目经理确为     （姓名）本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。对以上承诺，一旦发现虚假现象，我单位及项目经理本人均愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。（若投标人在本项目投标中未提供项目经理业绩，则此条可不采用）

二、我单位及项目经理本人共同承诺，在本项目实施过程中，项目经理         （姓名）将不再同时承担其他在建工程，如有虚假，由我单位及项目经理本人共同承担相应法律责任。

项目经理签字（打印无效）：                 投标人公章：

身份证号：

日期：_____年____月____                   日期：_____年____月____

本页后附项目经理身份证扫描件

（四）项目技术负责人简历表

| 在本项目中拟任职位 |  |
| --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 执业或职业资格 |  | 注册消防工程师证证书编号（如有） |  |
|  |  | 高级消防员证书编号（如有） |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  |
| 职 务 |  | 工作年限 |  |
| 自 | 至 | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |
|  |  |  | 名称 | 合同金额 |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |

投标人公章：

（四）其他人员简历表

| 序号 | 工种（或在本项目中拟任职位） | 姓名 | 年龄 | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章：

### 十二．服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

### 十三．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

# Text boxes

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件