服务类标准招标文件

项目名称：东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务

项目编号：2024WLBLZB00003号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2024年3月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	8

一．投标文件的编制	8

二．投标保证金的缴纳	9

三．投标文件的递交	10

四．开标、评标及定标	10

五. 投标信息发布	13

六．投标文件的澄清	13

七.中标通知书	13

八.异议处理	13

九．签订合同	14

第四章 招标需求	15

一、维保服务技术要求	16

二、服务要求	18

二、项目人员要求	21

三、报价要求	21

第五章 评标办法	22

第六章  合同条款及格式	31

第七章 投标文件格式	39

投标文件资料目录	41

一．投标函	42

二．投标人情况综合简介	43

三．开标一览表	43

四、 分项报价一览表（如有）	44

五．投标授权书	44

六．投标人信用承诺	45

七. 投标业绩	46

八．有关证明文件	47

九．主要商务条款响应偏离表	47

十．项目人员配备	48

十一．服务体系与维保方案	53

十二．投标保证金退还声明	53

# 第一章 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）受安徽环巢湖生态发展有限公司委托，现对东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务

2、项目编号：2024WLBLZB00003号

3、项目地点：合肥巢湖市巢庐路东庵森林公园

4、项目单位：安徽环巢湖生态发展有限公司

5、项目概况：位于东庵森林公园内

6、资金来源：自筹

7、项目概算：21万元

8、项目范围：为确保东庵森林公园森林防火视频监控系统正常运行，发挥好监控功效，选取一家维保服务单位对公园现有森林防火预警系统、指挥系统模块、服务器及大屏显示系统，景区室外无线网络系统、景区广播系统、景区监控系统及室外强弱电管线检测维修、保养和调试，对老化、损坏、故障的零部件及时彻底进行维修、更换，保证设施设备正常使用，确保各系统能良好运作。

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照扫描件）

2.具备有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。（提供相关证书扫描件）

3.本项目不接受联合体投标。

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2024年3月12日上午09:00至2024年3月18日下午17:00

2.领取方法：登录合肥文旅博览集团有限公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：361923526@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2024年3月20日9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2024年3月20日9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：汪 工 电话：0551-63530687

八、其他补充事宜

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

九、 招标文件的异议、投诉

1、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间通过电子邮件形式提出或以书面形式向招标人提出。

2、招标人未在规定时间内予以答复的，可以向招标人纪检监察部门反映。联系电话：0551-63539209。

# 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 安徽环巢湖生态发展有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务 |
| 4 | 项目编号 | 2024WLBLZB00003号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 (委托人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | (不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 自签订合同后，按季度考核，每2季度支付一次费用，每次支付中标价的50%。 备注： （1）委托人付款前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 （2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 (不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 30天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥巢湖市巢庐路东庵森林公园 |
| 12 | 合同期限 | 自合同签后一年 |
| 13 | 质量要求 | 质量标准：合格 其他说明： |
| 14 | 免费质保期 | 一年 |
| 15 | 踏勘现场 | (自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 16 | 投标文件 | 正、副本各一，装订成册并封装于一个文件袋内 |
| 17 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标文件第五章评标办法 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写：肆仟元整（小写：￥4000.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额金额转入本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注： （1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至361923526@qq.com邮箱； （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：0％ 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人、(委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.保证金必须从基本账户转出，投标保证金汇出帐户名称应与投标人名称应完全一致。 6.退还：合同签订后满六个月一次性退还（无息）。 |
| 22 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为: (已完成的业绩：投标文件中除提供业绩合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或业主证明）。 (正在履约或已完成的业绩均可：投标文件中除提供业绩合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主证明）。 已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。 注：（1）验收报告或业主证明须加盖业主单位公章(所提供的证明材料上已有业主单位公章的除外)，否则评标委员会可不予认可。（2）如果业绩合同和项目已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成的证明材料为准；如果业绩合同和业主证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以业主证明材料为准。 2.如投标人提供的上述1要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称……），应另附业主证明材料予以明确说明，须加盖业主单位公章，否则评标委员会可不予认可。 |

、

# 第三章 投标人须知

## 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

## 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列形式：

2.1本地转帐。

3 文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的；

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形.

7由于投标人行为导致招标人或合肥文旅博览集团有限公司损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

## 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

## 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评标委员会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评标委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金的；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

## 五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

## 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

## 七.中标通知书

1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：汪工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

## 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

## 九．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起30日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

# 第四章 招标需求

前注：

1.本需求中提出的维保技术方案仅为参考，投标人可自行优化，提供满足用户实际需要的、更优（或者服务性能实质上不低于的）的维保服务技术方案或者设备配置；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标小组审核认可；

3.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标小组评审，未提供的或评审不通过的投标无效。

4。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5.投标人中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

## 一、维保服务技术要求

（一）故障级别定义和响应时间要求

中标人提供关键设备原厂质保设备包修服务。对于 24小时内无法现场修复的设备，中标人将提供功能、性能相当的设备替代故障设备，直至发生故障的设备完全修复后归还，恢复原状；若出现故障设备无法修复的情况，中标人须提供替代设备解决方案；中标人须提供兼容于原厂设备的零部件用于更换。

（1）故障级别定义根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为“三级故障、二级故障、一级故障”。

一级故障（重大故障）:指维保对象在运行中出现瘫痪或服务中断，导致基本功能不能实现。如服务器、核心交换机、网络防火墙等设备异常，不能工作导致基础业务停滞。

二级故障（主要故障）:指维保对象在运行中出现直接影响服务，导致系统性能退化的故障；设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致维保对象的基本功能不能实现或全面退化，如网络性能下降但服务并未中断；接入层线路异常造成部分区域基础业务不通等。

三级故障（次要故障）:指维保对象在运行中出现影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的各类故障。没有明确定义类型的故障，暂按采购人的要求判定故障级别并进行相应处理，待故障处理完成后，双方确认故障级别。

（2）响应时间要求对于通过远程协助不能解决的故障，中标人应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的工程师赴现场排查故障原因，制定解决方案，并最终排除故障。要求投标人按照下表规定的时间到达现场，开始不间断工作，直到故障排除。

| 故障级别 | 人员到达现场时间 | 故障修复时间 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 小于2小时 | 小于6小时 |
| 二级故障 | 小于4小时 | 小于8小时 |
| 三级故障 | 小于8小时 | 小于24小时 |

（二）备品备件和应急保障服务要求

（1）备品备件服务。中标人须针对现网运行的设备提供必要易损件和零部件等备件，如发生临时零部件失效可提供备品备件服务，保障采购人正常业务开展。

（2）中标人须提供备件先行服务。在核心设备出现宕机，如网络、服务器、安全设备等故障时，提供不低于原件性能的其它型号设备或单板进行更换。

(3）应急保障服务。中标人须建设应急响应队伍、完善应急响应流程和规范，协助开展应急演练。发生确切的紧急事件时，按照流程及时限制事件扩散和影响范围，限制潜在的损失与破坏，并在最短时间内恢复业务正常运行。事后追查事件来源，判断安全事件原因，提出解决方案。

(4）中标人须第一时间为出现的主干线路的终端、交换机、路由器、存储、服务器等硬件故障异常问题提供应急响应服务，及时解决异常问题，并出具《异常问题应急响应处置报告》，报备采购人存档。

(三）现场技术专家保障服务要求

(1）中标人须安排经验丰富具备相应厂商认证的技术支持工程师在服务协议规定时间内赴采购人方设备现场，协助采购人进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。每次故障解决后提供《现场技术服务报告》，包括故障定位、设备备件更换、配置调试等内容，并存档。

(2）提供设备技术、软件调优以及配置方面相应的技术培训服务，提供相应的培训场地、培训材料以及培训讲师等。培训的内容包括：日常设备配置、系统维护手册、设备拓扑图连接图及配置信息、管理员操作手册等。

(3）依据原厂商发布的软件版本提供软件修正补丁，由技术人员上门安装，本项服务主要涉及硬件设备的运行版本软件和各通用软件。

(4）中标人为采购人提供的森林公园防火监控及智能控制设备维保服务在服务期间，不受服务次数限制。

（四）远程技术支持服务要求

中标人在接到采购人设备、网络、软件或系统故障申报后，可在条件许可的情形下进行远程故障分析与处理，及时排除故障，包括电话支持和远程接入。

（1）电话支持。中标人接到服务请求后，须在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助采购人对问题进行分析、诊断以及定位，并提供解决问题的方案，并引导客户实施。

（2）远程接入。对于通过电话支持服务不能解决的故障或问题，中标人在征得采购人同意后，可通过远程终端登陆到故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导采购人操作实施，必要时可以提供远程操作。

（五）健康巡检服务要求硬件设备健康检查服务

(1）中标人须检查和分析设备的数据配置、运行状态等各项内容，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告和提出相应的措施建议。

(2）中标人须每季度对承保设备和通用软件进行健康检查服务，并提供《设备健康检查报告》，针对发现的问题进行分析并提供解决方案。

## 二、服务要求

（一）质保要求

供应商须承诺本项目东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务项目质保期为壹年，硬件、软件升级维修及更换费用由供应商承担，并保证更换后的硬件设备质量符合设备正常运行使用要求，质保期间采用硬件维修及更换包干方式。

（二）前期工作

在保修合同生效前，中选单位派出硬件工程师和系统软件工程师前往客户现场，对现场相关设备进行测试，并对运行情况做好文档记录。然后对设备进行必要的清洁、保养和维护，使设备处于良好的运行状态。

维保交底 依据合同明确服务标准、工作流程、联系方式；

建立设备档案 详细记录设备型号、出厂编号、版本号、工作状态；

场地环境检查 包括供电装置、电源电压、接地和防雷措施等进行检查，对问题隐患提出改进建议；

（三）故障预防建议

系统工程师通过预防性检查对系统硬件进行检测和诊断，对系统中潜在的硬件故障采取预防措施。如果某些部件出现无法恢复的故障，系统工程师将尽快予以修理更换。维护期内提供定期巡检服务。系统工程师定期巡检的目的在于通过巡检及时发现和纠正可能出现的硬件和系统问题, 从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供保证。

（四）故障排除

保修合同生效后，系统发生故障后每次服务流程如下：

- 报修

系统发生故障，客户可在第一时间内中选单位取得联系，说明客户单位、故障机型，尽可能说明故障现象以及可能的故障原因。

- 响应

中选单位立即在响应时间（本项目为0.5小时）与客户现场取得联系，取得详细的故障信息，做出相应的判断，在电话中与客户互动交流，首先排除因系统参数设定、使用中的软性故障，如果未能排除故障则服务工程师立即准备赴现场服务。

- 现场服务

服务工程师携带相应备件赴用户现场进行维修。首先进行现场诊断，分析锁定故障部件，更换部件，直至系统恢复正常运行。

每次现场服务完成后，由中选单位工程师填写《现场工作日志》，由客户方代表确认并签署意见后交公司存档。

如第一次现场服务不能解决故障，则立即启动应急预案。

- 第三方配合

中选单位公司承诺：只要是中选单位所保的系统发生故障，中选单位服务工程师必须在第一时间内赶赴客户现场。不论是系统硬件、操作系统故障，或者系统升级改造、系统迁移等，中选单位服务工程师将积极配合客户完成系统维护工作，绝不会因扯皮推卸责任而损害客户利益。

（五）巡查周期

中选单位提供7×24全天技术支持服务，并根据业主的需要提供现场支持服务。具体服务时间由甲方需求决定。

- 确保本次保修范围内所有硬件设备的正常运行。

- 及时提供操作系统升级和故障硬件更换。

- 提供特殊时段（如：春节、劳动节、国庆节、年终、系统停机维护、数据集中及用户认为必须的重要时段）的服务，以及产品安装、系统变更和迁移等的现场支持服务。

- 每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告；

- 每季度一次健康性检查，全面检查硬件系统的工作状态。

- 每半年并进行一次维护工作总结，并提交报告书；

- 在服务年度期满前十五天应通知业主，并完成年度现场维护，提供年度服务总结报告，方便贵单位控制和管理。

（六）维护服务故障响应时效要求

针对东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务项目产生的故障，制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理故障报表、电话报修。

（七）维护服务考核要求

采购人将对中标人派遣的每位运维保障组成员每季度进行一次服务考核，考核基准分80分，如两次服务考核低于80分的，采购人扣除合同金额 10%作为违约金，服务期间技术保障组人员原则上不予变动，确需变动，由中标人提供相同资质人员并报采购人技术人员审核且变动次数不得超过 2次，造成的一切损失由中标人承担，采购人视情有权扣除合同金额 5%作为违约金。每季度服务考核标准如下：

| 序号 | 评分内容 | 评估项目 | 评分原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程技术支持（10分） | 远程技术支持的及时性和有效性（5分) | 根据合同要求，提供远程技术支持服务，并在规定的时限内及时解决问题，每出现一次超时扣１分。 |
|  |  | 软件补丁及更新（5分） | 根据要求完成软件补丁及更新，如未按时完成每发现一次扣1分。 |
| 2 | 现场技术支持（20分） | 现场技术支持的及时性和有效性（15分) | 现场技术支持服务应满足协议要求的解决时限，包括介入故障时限及解决故障时限。一般故障每出现一次超时扣2分，紧急故障每出现一次超时扣4分。每延迟一小时扣1分。 |
|  |  | 故障善后处理的满意度（5分） | 故障解决后，应按照双方约定的格式，在2个工作日内提交相关故障处理报告，每出现一次超时扣1分、不提交扣2分。 |
| 3 | 硬件维护及紧急替换（50分） | 硬件维护及时性和合格性（30分） | 全年平均维护周期超时扣5分，每超过1天加扣1分，维护及时性在99%内不扣分，超过部分每低于0.1个百分点，扣1分；每发生一件次二次保养品，扣保养合格性1分。故障板件报废率在3％以内不扣分，每高0.1个百分点，扣1分。 |
|  |  | 备件支撑及紧急替换（15分） | 维护保养超时未能及时提供替换备件一次扣1分，备件紧急替换申请受理超时一次扣1分，未提供替换备件一次扣2分。 |
|  |  | 维护季度小结报告质量（5分） | 应按照双方约定的格式和时限提交季度维护总结报告，每出现一次超时扣1分、报告内容不完整的扣1分，不提交扣2分。 |
| 4 | 巡检及培训服务（10分） | 巡检及时性及有效性（5分） | 未能定期执行巡检任务的，每次扣2分；未能按时、按规定内容提交运行分析报告的，每次扣1分。 |
|  |  | 现场培训和集中培训（5分) | 巡检时未进行现场培训一次扣2分 |
| 5 | 服务满意度（10分） | 考察维保服务期间总体服务水平，包含响应、配合、人员素质等各方面衡量因素。 | 此部分为主观印象分，由最终用户根据一段时间内提供的服务内容评估打分。计入最后总分。 |

## 二、项目人员要求

本项目涉及5座铁塔登高维护、室外管线及强、弱电维保服务，投标人为本项目配备的人员：

1、项目负责人1人，具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。（提供相关证书作为评审依据，证书需体现注册信息及官网截图并加盖投标人公章及投标人为其缴纳的近三个月社保证明资料。

2.团队维护人员3名。（提供人员名单，包括但不限于姓名、联系方式、身份证号码）

## 三、报价要求

1.本项目报投标总价，投标总价作为定标的依据。投标供应商投标报价应包括但不限于完成项目需求中所需内容的全部费用。该投标总价包含但不限于设备检测费、维修费、人工费、技术咨询费、设备工具使用费、交通运输费、更换设备设施的工时费、保养费、利润、税金等全部费用。投标人投标时须根据上述要求报投标总价（总价包干制、税率为6%）。采购人不承担投标人因不了解情况、各种风险而引起的任何费用。投标报价总价不得高于项目概算。否则，作为废标处理。

# 2.不得有漏项，否则为无效投标。

# 3.投标人所报最终投标总价应与分项单价与之相对应的合价累计之和相符，否则，投标人自行承担由此产生的一切后果和责任。评标时不对各分项累计进行核对。本项目以投标人最终投标总价作为定标依据，但招标人标后复核时如发现投标人最终投标总价与综合单价与之相对应的合价报价累计之和不符的，招标人将按最不利于投标人的方式进行调整，具体方式如下：

# （1）若各项报价累计之和小于最终投标报价，则以综合单价为准；

# （2）若各项报价累计之和大于最终投标报价，则以投标总价为准调整单价（各单价同比例调整）。

# 第五章 评标办法

1.为了做好东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务（项目编号：2024WLBLZB00003号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 项目评审表（废标指标一览表） |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 具体详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标公告要求 |  | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 人员要求 | 符合招标公告要求 |  | 详见招标文件第四章 |
| 10 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 11 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等 |  |  |
| 12 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 13 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生标人提供的资料不全、的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2商务标、技术部分详细评审指标如下：

| 商务、技术部分详细评审表（70分） |
| --- |
| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 | 类别 |
| 1 | 商务标部分得分 （32分） | 质量体系 认证 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，每提供一份有效证书得2分，本项满分6分。 注：投标文件中提供认证机构截图。 | 0-6分 |
| 2 |  | 投标人 业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有智能化或信息化项目维保类业绩，每提供1个业绩得3分，满分6分。 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有智能化或信息化项目维保类业绩单个合同金额F≥20万元，每提供1个业绩得3分，满分6分。 注：（1）、同一业绩不重复得分。 （2）、投标文件中提供业绩合同及验收证明（如验收报告等）扫描件，如合同或验收证明（如验收报告等）中无法体现合同签订时间、项目内容等关键评审因素的，须另附业主单位加盖公章的证明材料扫描件 ，否则不予得分。 | 0-12分 |
| 3 | 商务标部分得分 （32分） | 履约评价 | 经评标委员会认可的业绩同时获得业主单位（或合同甲方）履约反馈评价为正向评价（如优秀或满意或先进或良好）的，每提供一个履约反馈正向评价得2分，最高得4分。 注：业主单位履约反馈评价扫描件。 | 0-4分 |
| 4 |  | 项目负责人业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），项目负责人具有单个合同金额F≥10万元智能化或信息化项目维保类项目业绩的，每提供一份有效业绩得2分，本子项目满分4分，未提供的不得分。 备注：提供合同的项目负责人与本项目项目负责人为同一人员，投标文件中须提供业绩证明材料，业绩证明材料要求详见投标人须知前附表。 | 0-4分 |
| 5 |  | 项目成员 配备 | 为本项目配备团队成员具有网络工程师证、登高证、电工证的，每有一个得2分，本子项满分6分。 注：（1）、同一人有多个证书的按1人计算，多人具有同一类证书的按一个计算。 （2）、提供相关证书复印件作为评审依据，原件备查。 | 0-6分 |
| 6 | 技术标部分得（38 分） | 资料保密承诺 | 对服务过程中所获取的资料保密承诺是否具体、详细，责任主体框架是否明确。阐述详细、合理可行性强的得4＜F≤6分、阐述可行性较强的得3＜F≤4分、阐述可行性差、粗糙，得1＜F≤3分，未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 7 |  | 维保实施 方案 | 根据投标人提供的维保服务总体方案，由评标委员会进行综合评审。 组织架构、岗位设置和岗位职责、各阶段工作计划全面，科学，充分考虑自动化运维监控和采购人实际使用情况的得 7＜F≤10分； 组织架构、岗位设置和岗位职责、各阶段工作计划较为全面，能够满足采购人设备监控和实际需要的得 4＜F≤7 分； 方案有待完善的得 1≤F＜4分；未提供的不得分。 | 0-10分 |
| 8 | 技术标部分得（38 分） | 便利化服务方案 | 投标人编制便利化服务方案，根据便利化服务方案的完善性、可操作性、响应及时性以及便利化服务人员的技术能力等方面进行综合评审。 优的得 5≤F≤6 分；良的得3≤F＜5分；一 般的得 1≤F＜3 分；未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 9 |  | 故障响应服务方案 | 投标人须提供故障响应处理方案，包含故障响应的措施、响应时间等，评委会根据方案进行评分。方案详细，针对性性强，响应迅速的，得5-6分；方案较详细，针对性较强，响应较迅速的，得3-4分；方案针对性有待完善的，得1-2分；未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 10 |  | 项目理解及总体方案评价 | 评委根据投标人提供的项目理解及总体方案（本项目系统架构及点位分布情况，设备总体配置及部署，现状分析、整体规划等）进行综合评分：优秀的得 8≤F≤10 分；良的得 4≤F＜8 分；一 般的得 1≤F＜4 分；未提供的不得分。 注：投标文件中须提供项目现场的详细描述,未提供的不得分。 | 0-10分 |
| 11 | 合计（1-10项） |  | 70分 |

8.3报价部分得分计算（30分）

| 报价 部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用有效最低价法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 0-30分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术商务部分得分加报价部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

# 第六章  合同条款及格式

东庵森林公园防火视频监控系统运行

维保服务合同

合同编号：HFTYCY-YBB-****-**

甲方：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

为保证【东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务】智能化系统（设施）长期、稳定、安全运行，经双方友好协商，现就甲方委托乙方对东庵森林公园防火视频监控系统（设施）维修保养服务，签订本合同：

第一条 维保内容

维保内容：东庵森林公园森林防火视频监控系统包含以下系统：森林防火预警系统、指挥系统模块、服务器及大屏显示系统，景区室外无线网络系统、景区广播系统、景区监控系统及室外强弱电管线检测维修、保养和调试，对老化、损坏、故障的零部件及时彻底进行维修、更换，保证设施设备正常使用，确保各系统能良好运作。

第二条 服务内容

2.1维护保养范围：

1、故障检修

- 系统检修：乙方年至少上下半年各1次对系统进行全面的检测保养，时间为每年4月和10月的第一个星期。

- 故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员市区4小时到达故障现场。

- 故障修复：前端设备3小时内修复、后端设备4小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。

- 设备更换：在故障现场不能修复的设备由乙方免费更换，若乙方为了应急修复所用的设备应提前通知甲方，征得甲方同意后方可更换，更换后的损坏件应交由甲方查验。

2、维护保养

对森林防火预警系统、指挥系统模块、服务器及大屏显示系统，景区室外无线网络系统、景区广播系统、景区监控系统各子系统，乙方至少每季度1次对设备表面进行清洁、除垢，对遮挡“视线”的树枝进行修剪，时间为每月的15号，雨天等顺延。

- 设备检查：在检修之前需要明确检修范围，通常来说包括设备的通电、信息传递以及网络稳定性等方面；此外，还包括设备的内部积灰以及内外部破损等；最后要对设备运行的全过程进行检测，重点在于设备运行时的检查。

- 设备养护：操作人员需要对设备的运作情况进行检查，观察设备性能以及使用情况进行检查，根据设备运行情况做好养护措施。

- 设备清洁：灰尘堆积可能影响设备散热，导致设备的耗损加重，导致性能下降，影响用户的使用体验。因此，要加强设备清洁，保障设备的使用寿命。

- 系统应用终端：常用软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。

- 加强管理人员的专业技能培训：企业要想保障各子系统的管理质量就必须提高在网运行各系统管理人员专业技能的培训，才能够提高其对系统的结构、原理以及操作技巧等方面的认知，能够在设备出现故障的第一时间采取正确的处理措施

- 其它保养：包括服务器软硬件系统、网络线缆线路、网络交换路由设备、备用电源检测等。对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。

2.2维护保养要求：上述设备及其配套设施常态化保养与维护，确保各系统正常运行。

突发性抢修：在接到用户设备故障抢修通知后，乙方应在2小时内到达现场（包括节假日），及时排除故障，恢复系统运行。

节假日维护：在国庆、元旦、春节、五一等重大节假日或甲方有重大接待任务时，乙方应提前对本次服务设施整体联动功能予以测试、检修，确保系统功能正常。

2.3维保服务响应时间及其它要求：

（1）上级检查、重大活动维保人员必须到现场保障服务，随时提供技术指导与服务；

（2）在接到甲方一般故障通知后，乙方应在4小时内派维护人员赶到现场，确保在最短时间内对系统进行修复。

（3）免费为甲方操作人员提供各子系统在网运行设备管理人员专业技能的培训系统的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关系统。

（4）协助甲方建立系统运行及使用档案。如实记录系统运行情况、检测数据、维修内容等。

（5）每次巡检及故障排除，填写维修单及排故报告单。由双方共同签名确认，一式二份，双方各自存档保存。

（6）负责软件系统更新、升级。

（7）建立系统维护工作中的技术资料，更新设备配置状况等档案资料。

2.4双方的联系人

甲方指派【】（电话【】）负责与乙方进行联系、向乙方下发故障维修指令、对日常例行检查、故障维修、年度检修等进行验收、签发更换零配件指令等。

乙方指派【】（电话【】）负责接收甲方下达的维修指令、协调日常例行检查、故障维修、检修事宜等。

上述人员如有变动，各方应以书面形式24小时内通知对方，如因通知不及时造成不良后果，由责任人承担赔偿责任。

第三条 维保期限

东庵森林公园防火视频监控系统运行维保服务：维保期为壹年，自【2024】年【  】月【  】日至【2025】年【  】月【  】日止；合同期满后，经考核服务质量达到双方约定要求则可以继续续约。

第四条 维保费用

4.1本合同维保费用合计为人民币【      】元，大写【     】。合同总价包含但不限于设备检测费、维修费、人工费、技术咨询费、设备工具使用费、交通运输费、更换设备设施的工时费、保养费、利润、税金等全部费用，在本合同履行过程中不因任何因素的变化而调整。除本合同另有约定外，甲方无须向乙方或其他第三方另付任何费用。

4.2维保费用包括但不限于与维保内容有关的人工、工具、消耗材料、税金等乙方完成本合同项下维保服务产生的一切费用。包括更换器材及设备费用。

4.3若因甲方进行东庵森林园区升级改造，致使各子系统内的部分设备进行调整、改迁、改造时，如需乙方进行施工改造，所发生费用由甲方承担。

第五条 付款方式

5.1、甲方按季度对乙方进行考核，双方每2季度结算一次费用，甲方在双方结算完成后的30日内支付相应费用给乙方。

5.2、甲方支付前乙方应提供符合甲方要求的等额合法有效的增值税专用发票，若乙方未及时提供发票的，则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

5.3甲方有新的要求时，乙方应按甲方要求执行，所发生费用由甲方承担，维保费用由乙方承担。但国家或行业标准发生改变的，乙方应及时按新标准执行，调整、改造所发生费用由甲方承担，维保费用不作调整。

第六条 甲方责任

6.1遵守甲方管理规定的情况下，为乙方维修人员进入维修区域提供方便，提供相关的竣工图纸一套并尽可能协助乙方工作。

6.2甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

6.3乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签名确认。

6.4在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。

6.5甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保养费用。

第七条 乙方责任

7.1乙方应按国家现行行业规范和合同中规定的维保内容和维保要求，认真履行维保义务。

7.2 乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。

7.3乙方必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，在本市设立办事处，提供7*7*24服务，并将相关人员的通讯方式告知甲方。

7.4乙方必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，并交甲方相关人员签名。

7.5乙方应切实加强现场管理确保安全生产，在检修保养中发生人身设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

7.6乙方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露甲方工作秘密；

7.7甲方有重大活动时，乙方有义务安排人员参与应急值班由甲方通知。

第八条 违约责任

8.1非紧急情形下甲方未经乙方同意，无故擅自允许非乙方维保人员进入维保区域进行修理、改动、更换系统设备零部件而导致系统故障，其责任与乙方无关，修复费用乙方不承担，但甲方有理由认为系乙方人员的除外。

8.2由于乙方接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，甲方将按  150.00元/天 的违约金标准从乙方维护保养费用中进行扣除。

8.3由于特殊情况（非乙方原因所致），造成维护保养服务拖延或不能正常进行，甲方应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

8.4在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

8.5因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权从乙方服务费中直接扣除，除此之外，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

第九条 免责条款

因不可抗力原因导致森林防火视频监控系统不正常工作时，甲乙双方互不承担责任和赔偿（如地震，洪水等不可预测的自然灾害）。

第十条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址（乙方系个人的，为身份证地址）为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十一条   争议的解决

11.1各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

11.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十二条 其他事项

12.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

12.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，如为加盟项目，还须提供特许加盟的授权委托证明；

12.1.2签名人如为代理人，本合同签名人的授权委托书；

12.1.3甲方要求提供的其它资料；

12.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容。

12.3本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名（加注合同签订日期）、盖章后生效。

12.4本合同正本一式【肆】份，甲方执【贰】份,乙方执【壹】份；相关部门备案【壹】份，均具有同等法律效力。

12.5下列招标（邀标、竞争性磋商）文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，组成本合同的多个文件的优先适用及解释的顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）成交（中标）通知书；

（3）经甲方确认的乙方承诺书；

（4）招标文件/竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）；

（5）投标文件；

（6）其他相关采购文件。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名）：

签约日期：    年  月  日

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）标段招标

## 投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

## 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

## 投标文件资料目录

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 分项报价一览表 |  |
| 五 | 常用配件价格报价表 |  |
| 六 | 投标授权书 |  |
| 七 | 投标人信用承诺 |  |
| 八 | 投标业绩 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 主要商务条款响应偏离表 |  |
| 十一 | 项目人员配备 |  |
| 十二 | 服务体系与维保方案 |  |
| 十三 | 投标保证金退还声明 |  |

### 一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 元 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

### 分项报价一览表（如有）

格式自拟

### 五．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 六．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 七. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 八．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

### 九．主要商务条款响应偏离表

主要商务条款响应偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款主要包括：人员要求、服务要求、维保单位人员维修保养标准和相关工作要求、维修保养过程管理要求、维保考核评分细则、消防评估、服务期限、付款方式等。如有遗漏，请投标人按照招标文件正文自行补充完整。

特别提示

1.本表所列条款必须一一予以响应，“投标文件商务条款响应”一栏应填写具体的响应内容，有偏离的要具体说明，纸面不敷时，可以另加页。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

我方承诺：若上表没有完全列明招标文件相应商务条款的，我方完全响应并满足招标文件的全部商务条款内容；若投标文件其他地方的内容与上表或本承诺相矛盾的，按有利于采购人的条款执行。评审时也视认为投标人满足招标文件的相应条款；在后续的合同执行过程中按最有利于采购人的条款执行。

投标人全称：                    （盖章）

法定代表人（或授权代表）：     （签字或盖章）

日期：      年   月   日

### 十．项目人员配备

（如招标文件无人员配备要求，不需此件）

（一）项目组人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 其它人员 |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1. 管理机构的主要人员（项目经理）按招标文件要求附资质证书等证明资料扫描件；

2.中标后如需更换管理机构主要人员，需书面向招标人提出，并获得书面同意后方可更换；

（二）项目经理简历表

| 在本项目中拟任职位 |  |
| --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 执业或职业资格 |  | 证书编号（如有） |  |
|  |  | 证书编号（如有） |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  |
| 职 务 |  | 工作年限 |  |
| 自 | 至 | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |
|  |  |  | 名称 | 合同金额 |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |

投标人公章：

（三）项目经理承诺书（根据项目考虑是否选用）

致：合肥文旅博览集团有限公司

一、本项目提供的项目经理业绩已经核实，工程实施过程中项目经理确为     （姓名）本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。对以上承诺，一旦发现虚假现象，我单位及项目经理本人均愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。（若投标人在本项目投标中未提供项目经理业绩，则此条可不采用）

二、我单位及项目经理本人共同承诺，在本项目实施过程中，项目经理         （姓名）将不再同时承担其他在建工程，如有虚假，由我单位及项目经理本人共同承担相应法律责任。

项目经理签字（打印无效）：                 投标人公章：

身份证号：

日期：_____年____月____                   日期：_____年____月____

本页后附项目经理身份证扫描件

（四）项目技术负责人简历表

| 在本项目中拟任职位 |  |
| --- | --- |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 执业或职业资格 |  | 证书编号（如有） |  |
|  |  | 证书编号（如有） |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  |
| 职 务 |  | 工作年限 |  |
| 自 | 至 | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |
|  |  |  | 名称 | 合同金额 |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |

投标人公章：

（四）其他人员简历表

| 序号 | 工种（或在本项目中拟任职位） | 姓名 | 年龄 | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章：

### 十一．服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

### 十二．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

# Comments

商务条款，请贵司自行核实

商务条款，请贵司自行核实

建议与投标人须知前附表第12条中的表述保持一致，统一明确是否有此续约条款。

考虑到可能乙方存在违约行为，此处表述供贵司参考，建议在投标人须知前附表中同步更新保持一致。

请贵司确认该表述是否符合贵司需求

# Text boxes

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件